Источники вторичного электропитания резервированные RUBEZH©

Источники вторичного электропитания резервированные (ИВЭПР) предназначены для поддержания постоянного электропитания технических средств безопасности, охранной, пожарной, охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения и другой аппаратуры, имеющих питающее напряжение 12 В.

ИВЭПР 12/1,2 1х4 (замена ИВЭПР 112-1,2-1)

ИВЭПР 12/1,2 1х4. (12 В, ток 1,2 А, пластмассовый корпус под 1 АКБ 4,5 А*ч.) Выходное напряжение: при работе от сети (13,0…13,8) В., при работе от АКБ (10,9…13,8) В. Выходной номинальный ток 1,2 А (максимальный в течение 2 секунд – до 4,0 А). Входное напряжение сети 140-260 В. Диапазон рабочих температур -10…+40 °С. Светодиодная индикация (Сеть, Выход, АКБ). Сигнал «Авария» в виде транзисторного ключа. Электронная защита от КЗ выхода и от переполюсовки АКБ, защита АКБ от глубокого разряда, защита при сетевых перенапряжениях. «Интеллектуальный электронный ключ» тестирует АКБ и оптимизирует ток её заряда. Масса без АКБ не более 0,65 кг. Габаритные размеры 110х99х230 мм

ИВЭПР 12/1,5 1х7, ИВЭПР 12/1,5 1х7 -Р

ИВЭПР 12/1,5 1х7. (12 В, ток 1,5 А, металлический корпус под 1 АКБ 7 А*ч.) Выходное напряжение: при работе от сети (13,3…13,8) В., при работе от АКБ (10,8…13,5) В. Выходной номинальный ток 1,5 А (максимальный в течение 2 секунд – до 4,0 А). Входное напряжение сети 130-265 В. Диапазон рабочих температур -10…+50 °С. Светодиодная индикация (Сеть, Выход, АКБ). Сигнал «Авария» в виде транзисторного ключа, в исполнении «-Р» – в виде реле «сухой контакт». Электронная защита от КЗ выхода и от переполюсовки АКБ, защита АКБ от глубокого разряда, защита при сетевых перенапряжениях. «Интеллектуальный электронный ключ» тестирует АКБ и оптимизирует ток её заряда. Масса без АКБ не более 1,3 кг. Габаритные размеры 194х81х181 мм

ИВЭПР 12/2 1х7 (замена ИВЭПР 112-2-2 1к-Т),

ИВЭПР 12/2 1х7 –Р (замена ИВЭПР 112-2-2 1к-Р)

ИВЭПР 12/2 1х7. (12 В, ток 2,0 А, металлический корпус под 1 АКБ 7 А*ч.) Выходное напряжение: при работе от сети (13,3…13,8) В., при работе от АКБ (10,8…13,5) В. Выходной номинальный ток 2,0 А (максимальный в течение 2 секунд – до 4,0 А). Входное напряжение сети 130-265 В. Диапазон рабочих температур -10…+40 °С. Светодиодная индикация (Сеть, Выход, АКБ). Сигнал «Авария» в виде транзисторного ключа, в исполнении «-Р» – в виде реле «сухой контакт». Электронная защита от КЗ выхода и от переполюсовки АКБ, защита АКБ от глубокого разряда, защита при сетевых перенапряжениях. «Интеллектуальный электронный ключ» тестирует АКБ и оптимизирует ток её заряда. Масса без АКБ не более 1,3 кг. Габаритные размеры 194х81х181 мм

ИВЭПР 12/2 2х7 (замена ИВЭПР 112-2-2 2к К1-Т)

ИВЭПР 12/2 2х7 -Р (замена ИВЭПР 112-2-2 2к К1-Р)

ИВЭПР 12/2 2х7. (12 В, ток 2,0 А, металлический корпус под 2 АКБ по 7 А*ч.) Выходное напряжение: при работе от сети (13,3…13,8) В., при работе от АКБ (10,8…13,5) В. Выходной номинальный ток 2,0 А (максимальный в течение 2 секунд – до 4,0 А). Входное напряжение сети 140-254 В. Диапазон рабочих температур -10…+40 °С. Светодиодная индикация (Сеть, Выход, АКБ). Сигнал «Авария» в виде транзисторного ключа, в исполнении 
«-Р» – в виде реле «сухой контакт». Электронная защита от КЗ выхода и от переполюсовки АКБ, защита АКБ от глубокого разряда, защита при сетевых перенапряжениях. «Интеллектуальный электронный ключ» тестирует АКБ и оптимизирует ток заряда каждой АКБ. Масса без АКБ не более 1,8 кг. Габаритные размеры 324х86х182 мм

ИВЭПР 12/2 2х12 БР (замена ИВЭПР 12/2 К2)

ИВЭПР 12/2 2х12 –Р БР (замена ИВЭПР 12/2 К2 -Р)

ИВЭПР 12/2 2х12 БР. (12 В, ток 2,0 А, металлический корпус под 2 АКБ по 12 А*ч.) Выходное напряжение: при работе от сети (13,3…13,8) В., при работе от АКБ (10,8…13,5) В. Выходной номинальный ток 2,0 А (максимальный в течение 1-2 секунд – до 4,0 А). Входное напряжение сети 140-254 В. Диапазон рабочих температур -10…+40 °С. Светодиодная индикация (Сеть, Выход, АКБ). Сигнал «Авария» в виде транзисторного ключа, в исполнении «-Р» – в виде реле «сухой контакт». Электронная защита от КЗ выхода и от переполюсовки АКБ, защита АКБ от глубокого разряда, защита при сетевых перенапряжениях. «Интеллектуальный электронный ключ» тестирует АКБ и оптимизирует ток заряда каждой АКБ. Возможность подключения боксов БР12 для увеличения времени работы от АКБ. Масса без АКБ не более 2,0 кг. Габаритные размеры 324х111х182 мм

ИВЭПР 12/3,5 2х7, ИВЭПР 12/3,5 2х7 -Р

ИВЭПР 12/3,5 2х7. (12 В, ток 3,5 А, металлический корпус под 2 АКБ по 7 А*ч.) Выходное напряжение: при работе от сети (13,4…13,8) В., при работе от АКБ (10,8…13,5) В. Выходной номинальный ток 3,5 А (максимальный в течение 15 минут – до 4,0 А). Входное напряжение сети 130-265 В. Диапазон рабочих температур -10…+50 °С. Светодиодная индикация (Сеть, Выход, АКБ). Сигнал «Авария» в виде транзисторного ключа, в исполнении «-Р» – в виде реле «сухой контакт». Электронная защита от КЗ выхода и от переполюсовки АКБ, защита АКБ от глубокого разряда, защита при сетевых перенапряжениях. «Интеллектуальный электронный ключ» тестирует АКБ и оптимизирует ток заряда каждой АКБ. Масса без АКБ не более 1,8 кг. Габаритные размеры 324х86х182 мм

ИВЭПР 12/3,5 2х12 БР, ИВЭПР 12/3,5 2х12 –Р БР

ИВЭПР 12/3,5 2х12 БР. (12 В, ток 3,5 А, металлический корпус под 2 АКБ по 12 А*ч.) Выходное напряжение: при работе от сети (13,4…13,8) В., при работе от АКБ (10,8…13,5) В. Выходной номинальный ток 3,5 А (максимальный в течение 15 минут – до 4,0 А). Входное напряжение сети 130-265 В. Диапазон рабочих температур -10…+50 °С. Светодиодная индикация (Сеть, Выход, АКБ). Сигнал «Авария» в виде транзисторного ключа, в исполнении «-Р» – в виде реле «сухой контакт». Электронная защита от КЗ выхода и от переполюсовки АКБ, защита АКБ от глубокого разряда, защита при сетевых перенапряжениях. «Интеллектуальный электронный ключ» тестирует АКБ и оптимизирует ток заряда каждой АКБ. Возможность подключения боксов БР12 для увеличения времени работы от АКБ. Масса без АКБ не более 2,0 кг. Габаритные размеры 324х111х182 мм

ИВЭПР 12/3,5 2х17 БР, ИВЭПР 12/3,5 2х17 –Р БР

ИВЭПР 12/3,5 2х17 БР. (12 В, ток 3,5 А, металлический корпус под 2 АКБ по 17 А*ч.) Выходное напряжение: при работе от сети (13,4…13,8) В., при работе от АКБ (10,8…13,5) В. Выходной номинальный ток 3,5 А (максимальный в течение 15 минут – до 4,0 А). Входное напряжение сети 130-265 В. Диапазон рабочих температур -10…+50 °С. Светодиодная индикация (Сеть, Выход, АКБ). Сигнал «Авария» в виде транзисторного ключа, в исполнении «-Р» – в виде реле «сухой контакт». Электронная защита от КЗ выхода и от переполюсовки АКБ, защита АКБ от глубокого разряда, защита при сетевых перенапряжениях. «Интеллектуальный электронный ключ» тестирует АКБ и оптимизирует ток заряда каждой АКБ. Возможность подключения боксов БР12 для увеличения времени работы от АКБ. Масса без АКБ не более 2,5 кг. Габаритные размеры 372х86х250 мм

ИВЭПР 12/5 2х7, ИВЭПР 12/5 2х7 -Р

ИВЭПР 12/5 2х7. (12 В, ток 5 А, металлический корпус под 2 АКБ по 7 А*ч.) Выходное напряжение: при работе от сети (13,4…13,8) В., при работе от АКБ (10,8…13,5) В. Выходной номинальный ток 5 А (максимальный в течение 15 минут – до 5,5 А). Входное напряжение сети 130-265 В. Диапазон рабочих температур -10…+50 °С. Светодиодная индикация (Сеть, Выход, АКБ). Сигнал «Авария» в виде транзисторного ключа, в исполнении 
«-Р» – в виде реле «сухой контакт». Электронная защита от КЗ выхода и от переполюсовки АКБ, защита АКБ от глубокого разряда, защита при сетевых перенапряжениях. «Интеллектуальный электронный ключ» тестирует АКБ и оптимизирует ток заряда каждой АКБ. Масса без АКБ не более 1,8 кг. Габаритные размеры 324х86х182 мм

ИВЭПР 12/5 2х12 БР, ИВЭПР 12/5 2х12 –Р БР

ИВЭПР 12/5 2х12. (12 В, ток 5 А, металлический корпус под 2 АКБ по 12 А*ч.) Выходное напряжение: при работе от сети (13,4…13,8) В., при работе от АКБ (10,8…13,5) В. Выходной номинальный ток 5 А (максимальный в течение 15 минут – до 5,5 А). Входное напряжение сети 130-265 В. Диапазон рабочих температур -10…+50 °С. Светодиодная индикация (Сеть, Выход, АКБ). Сигнал «Авария» в виде транзисторного ключа, в исполнении 
«-Р» – в виде реле «сухой контакт». Электронная защита от КЗ выхода и от переполюсовки АКБ, защита АКБ от глубокого разряда, защита при сетевых перенапряжениях. «Интеллектуальный электронный ключ» тестирует АКБ и оптимизирует ток заряда каждой АКБ. Возможность подключения боксов БР12 для увеличения времени работы от АКБ. Масса без АКБ не более 2,0 кг. Габаритные размеры 324х111х182 мм

ИВЭПР 12/5 2х17 БР, ИВЭПР 12/5 2х17 –Р БР

ИВЭПР 12/5 2х17. (12 В, ток 5 А, металлический корпус под 2 АКБ по 17 А*ч.) Выходное напряжение: при работе от сети (13,4…13,8) В., при работе от АКБ (10,8…13,5) В. Выходной номинальный ток 5 А (максимальный в течение 15 минут – до 5,5 А). Входное напряжение сети 130-265 В. Диапазон рабочих температур -10…+50 °С. Светодиодная индикация (Сеть, Выход, АКБ). Сигнал «Авария» в виде транзисторного ключа, в исполнении 
«-Р» – в виде реле «сухой контакт». Электронная защита от КЗ выхода и от переполюсовки АКБ, защита АКБ от глубокого разряда, защита при сетевых перенапряжениях. «Интеллектуальный электронный ключ» тестирует АКБ и оптимизирует ток заряда каждой АКБ. Возможность подключения боксов БР12 для увеличения времени работы от АКБ. Масса без АКБ не более 2,5 кг. Габаритные размеры 372х86х250 мм

БР 12 2х7, БР 12 2х12, БР 12 2х17

БР 12. Боксы резервного электропитания БР12 предназначены для увеличения времени непрерывной работы ИВЭПР от аккумуляторных батарей в режиме резерва. БР12 подключается к ИВЭПР соответствующих исполнений (обозначенных «БР») к клеммам «+Р» и «-Р». Количество подключаемых БР12 неограниченно. БР12 выпускается в трёх исполнениях металлического корпуса: под 2 АКБ по 7 А*ч, 2 АКБ по 12 А*ч и 2 АКБ по 17 А*ч. При работе от сети БР12 производит автоматический подзаряд АКБ, установленных в нём. «Интеллектуальный электронный ключ» тестирует АКБ и оптимизирует ток заряда каждой АКБ. Входное напряжение сети 140-250 В. Напряжение заряда 13,65 ± 0,25 В. Максимальный ток зарядки двух АКБ: 2x(0,75-0,2) А. Диапазон рабочих температур -10…+40 °С. Светодиодная индикация: СЕТЬ, АКБ, ВЫХОД. Электронная защита от переполюсовки при подключении АКБ.

__________________

Расшифровка наименования моделей источников питания «Рубеж».

Источники питания производства «Рубеж» с 2013 года обозначаются по следующей схеме:

ИВЭПР_12/3,5     2x12_-P_БР

модель	               исполнение

где в модели:

ИВЭПР – Источник Вторичного ЭлектроПитания Резервированный

_ – пробел;

цифры перед дробной чертой – выходное напряжение в вольтах (12 или 24);

цифры после дробной черты – номинальный выходной ток в амперах (1,2; 1,5; 2; 3,5; 5 и т.п.);

в исполнении:

цифра до знака умножения – количество батарей (1 или 2);

цифры после знака умножения – максимальная ёмкость каждой из устанавливаемых батарей в А*ч, на которые рассчитан корпус (4; 7; 12; 17 и т.п.);

-Р – исполнение с установленным реле «сухой контакт». Если обозначение отсутствует, то реле не установлено, и информационный сигнал Авария реализован в виде транзисторного ключа;

БР – исполнение с клеммами для подключения боксов резервного питания БР 12. Если обозначение отсутствует,  то клеммы не установлены.

БР12 	2х7

модель      исполнение

где в модели:

БР- бокс резервный

цифры – выходное напряжение в вольтах (12 или 24);

в исполнении:

количество и максимальная ёмкость каждой из устанавливаемых батарей в А*ч, на которые рассчитан корпус (7; 12; 17 и т.п.);

Соответствие старых и новых наименований моделей источников питания «Рубеж»:

| Старое наименование | Актуальное наименование |
| --- | --- |
| ИВЭПР 12/1,2 | ИВЭПР 12/1,2 1х4 |
| ИВЭПР 12/2 К3 | ИВЭПР 12/2 1х7 |
| ИВЭПР 12/2 2к К1 | ИВЭПР 12/2 2х7 |
| ИВЭПР 12/2 2к К2 | ИВЭПР 12/2 2х12 БР |
| ИВЭПР 12/5 К1 | ИВЭПР 12/5 2х7 |
| ИВЭПР 12/5 К2 | ИВЭПР 12/5 2х12 БР |

Замены старых и очень старых моделей источников питания «Рубеж»:

| Старые модели | Замена актуальной моделью |
| --- | --- |
| ИВЭПР 112-1,2-1-00 ИВЭПР 112-1,2-1-01 ИВЭПР 112-1,2-1-02 | ИВЭПР 12/1,2 1х4 |
| ИВЭПР 112-2-2-1к-К3-1 | ИВЭПР 12/2 1х7 |
| ИВЭПР 112-2-2-2к К1 | ИВЭПР 12/2 2х7 |
| ИВЭПР 112-2-2-2к К2 | ИВЭПР 12/2 2х12 БР |
| ИВЭПР 112-5-1 К1 | ИВЭПР 12/5 2х7 |
| ИВЭПР 112-5-1 К2 | ИВЭПР 12/5 2х12 БР |